TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS

TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

TTS-3 15kv 400/220

3~

Maitinimo įtampa [PRI]: [PRI]: 						400V

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:			   		68,18A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:			3x220V

Jungčių sistema:								Dyn5

Nulinė srovė:									1145mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				134W

Aplinkos temperatūra [ta]						-40oC ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:				33oC

Matmenys [D/d/h]: 							      ≈310/60/345 mm

svoris:									      ≈125 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

Techto Sp. z o.o.								              	             +48 606 099 279

ul. Zwycięstwa 51							 			biuro@techto.pl

73-222 Suliszewo										 www.techto.pl

OBUDOWA TRANSFORMATORA  TTS-3 1k65 400/3X110

Transformatorius korpuso TTS-3 15kv 400/220

| Įranga: 2 riebokšliai PG 13 Aprašymas: Plieninis korpusas Pastabos: Pilka dangtis |
| --- |
| Matmenys Plotis(mm): 600 Techniniai parametrai Aukštis (mm): 600 Apsaugos laipsnis IP : IP 66 Gylis (mm): 400 Mechaninis atsparumas IK : IK 1,0 Svoris (kg): 12 |
| Medžiagos Medžiaga: Plienas Pagrindo spalva: RAL 7035 Dangčio spalva: Pilka Dangčio varžtų spalva: RAL 7035 Tarpinės medžiaga: PUR (Poliuretan) |  |